| Указания по сборке. Прихожая Катрин Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров. Последовательность сборки: Изделие имеет левый и правый вариант сборки. Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям. В стенки боковые (14,15) и стенку верхнюю тумбы (10) вбить шканты (38), вкрутить штоки эксцентриков (36). В стенки (9,14,15) установить эксцентрики (36). В стенку верхнюю тумбы (10) вбить фиксатор створки (31). В зависимости от выбранного варианта сборки к стенке нижней (7) прикрутить опоры (29) саморезами (33) (см. Схему присадки опор). К стенке левой (5) и стенке нижней (7) прикрутить ответные планки петель вкладных (30) евровинтами (21). К полке соединительной (12) прикрутить штангу выдвижную (39) саморезами (33). В горизонтальном положении к стенкам боковым (5,6) прикрепить полку соединительную (12) еврошурупами (22), затем прикрепить стенки верхнюю (8) и стенку верхнюю тумбы (10) еврошурупами (22). Соединить стенки боковые (14,15) со стенкой задней, затянуть эксцентрики. Соединить стенку нижнюю (7) с боковыми стенками (14,15) еврошурупами (22). Соединить две получившиеся сборки, затянуть эксцентрики (58). К стенке боковой (6) прикрепить полку радиусную (13) еврошурупами (22), затем прикрепить планки вешалки (11) к полке радиусной (13) и стенкам верхним (8,10) еврошурупами (22). Прикрепить планку радиусную (3) к полке радиусной (13) и стенкам верхним (8,10) еврошурупами (22). Прибить стенку заднюю (1) гвоздями (20) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. В вертикальном положении навесить створки (2,4), предварительно прикрутив петли (30) саморезами (33) и ручку (32) саморезами (35) через шайбы декоративные (37). Прикрутить газлифты (38) саморезами (32) согласно инструкции (в комплекте). Прикрутить крючки (27,28) саморезами (34) к планкам (3,11) на необходимом уровне. После полной сборки осуществить окончательную регулировку опор и петель. Комплектовочная ведомость фурнитуры. Прихожая Катрин (упак.1) № Наименование Вид Кол-во № Наименование Вид Кол-во 20 Гвоздь 2х20 цинк 50 31 Фиксатор 1 21 Евровинт 10 32 Ручка 2 22 Еврошуруп 31 33 Саморез 4х16 41 23 Заглушка для еврошурупа 31 34 Саморез 4х25 8 24 Заглушка для эксцентрика 8 35 Саморез 4х30 4 25 Заглушка технологическая 10 36 Стяжка эксцентриковая 8 26 Ключ еврошурупа 1 37 Шайба декоративная 4 27 Крючок большой 3 38 Шкант 8х30 4 28 Крючок малый 1 39 Штанга выдвижная 300 1 29 Опора ОР-30 5 40 Газлифт секретерный 1 30 Петля вкладная 5 41 Навес 1 |  | Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Прихожая Катрин № Наименование Размер Кол-во № упак № Наименование Размер Кол-во № упак 1 Стенка задняя 1548х544 1 3 9 Стенка задняя 388х867 1 3 2 Створка пенала 1514х510 1 3 10 Стенка верхняя тумбы 900х342 1 2 3 Планка радиусная 1924х252 1 3 11 Планка вешалки | 1520х128 2 3 4 Створка обувницы 382х861 1 3 12 Полка соединительная 516х321 1 2 5 Стенка левая 1520х340 1 2 13 Полка радиусная 483х320 1 3 6 Стенка правая 1520х340 1 2 14 Стенка левая тумбы 388х340 1 2 7 Стенка нижняя 1154х342 1 2 15 Стенка правая тумбы | 388х340 1 2 8 Стенка верхняя 1154х342 1 2 16 После полной сборки и установки предприятие-изготовитель рекомендует во избежание опрокидывания изделия дополнительно закрепить его к стене, используя уголок монтажный и саморезы 4х16 (в комплекте) в соотвествии с рисунком. Рисунок 1. Схема установки монтажного уголка Схема сборки. Прихожая Катрин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение. Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом. Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения. Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения двенадцать месяцев от даты выпуска изделия. Установка и эксплуатация мебели. Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30о С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша. Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40о С) предметов. По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов. Гарантийные обязательства. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 ”Мебель. Общие технические условия” при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня продажи изделия. Срок службы изделия – десять лет со дня продажи мебели. Срок хранения – два года со дня изготовления мебели. Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия. Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению. Порядок предъявления претензий по качеству. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей. Свидетельство о приемке. Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации. Дата выпуска изделия ______________________Отметка ОТК_______________________ E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл., Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1, тел./факс: (84167) 222-08, 205-74. Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77 ТС № RU Д-RU.АЯ52.В.01809 |  | Изделие: Гарнитур мебели Прихожая Катрин Ш.1154 Г. 345 В. 1986 Свидетельство о приемке, правила эксплуатации, сборки, установки. Гарантийные обязательства. |